## Slide 1: 超微粒子原子核乾板を用いたsub-MeV環境中性子測定
白石卓也A, 赤松咲耶A, 轟祈B, 中竜大A,C, 梅本篤宏B, 小林龍太B, 佐藤修D
東邦大理A, 名大理B, 名大KMIC, 名大IMASSD
2021/03/25
「第7回極低放射能技術」研究会

## Slide 2: Nano Imaging Tracker (NIT) as a sub-MeV Neutron Detector
NITはsub-mmの空間分解能（陽子エネルギーで数十keVの分解能）を持つ
NIT中の水素（Mass Fraction～1.8%）が中性子に対する主ターゲットとなり、sub-MeV帯中性子に対して数mm以上の反跳陽子飛跡を残す
Recoil Proton
sub-MeV neutron signal
5.3 mm （0.5 MeV）

## Slide 3: Nano Imaging Tracker (NIT) as a sub-MeV Neutron Detector
γ線は飛跡にならない
1 µm
1 µm
γ線（β線）
ダスト
明確に区別可能
・外部からはFiducial Volume Cut
・内部からはTopological or Range Cut (全て20mm以上)
陽子エネルギー0.240MeV (2mm) 以上においてはγ線に対して不感
陽子エネルギー 1MeV (16mm) 以下においては全ての内部α線を排除できる
地下実験のバックグラウンド源となり得るsub-MeV帯環境中性子の詳細測定に適している
241Am, 60Co のγ線を107/cm2 照射して確認
α線
228Th始まりの5本
210Po
Topological or Range Cut
50mm
50mm
24 mm
（5.304 MeV）

## Slide 4: これまで
産総研の中性子標準場でsub-MeV単色中性子を用い、性能評価、校正等を行ってきた
解析の効率化のために数mm以上の飛跡に対する自動飛跡認識システムを開発した
PTEPへ投稿（Accept済）
  DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptab030
  arXiv:2101.12424

## Slide 5: 産総研（AIST）の中性子標準場でのsub-MeV単色中性子照射
2019年の照射
2018年、2019年に3度照射を行った
2021年中に再度実験を行う予定

## Slide 6: sub-MeV Neutron Detection Performance
Reconstructed Energy vs AIST Energy

## Slide 7: Comparison with Geant4 Simulation
Data(Sample2): 451 87 events, Simulation: 442 16 events
Manual Analysis Data is good agreement with Monte Carlo Simulation
Head and Tail points of the simulation are smeared with optical resolution
Monochromatic Neutron
NIT
Simulation Geometry

## Slide 8: Automatic Analysis
Raw Image
Filtering
Banalization
Contour Detection
Detect contours in all layers
 Best focus selection by Clustering
5mm
116 layer images taken by PTS

## Slide 9: Automatic Analysis
3 Dimensional Chain Tracking Algorithm
Clustering
Chain Tracking

## Slide 10: Surface Run for Environmental sub-MeV Neutron Measurement
Installed Location | Attitude (m) | Flux [/cm2/s] (0.2~10MeV) ※ EXPACS | Exposure Time [day] | Analysis Mass [g] | Base Material | NIT Purification (0.22mm PES filter)
LNGS (outside) | 1400 | 7.0 x 10-3 | 5.8 | 0.55 | PMMA | No
Nagoya (inside) | 51 | 2.0 x 10-3 | 31 | 0.71 | COP | Done
目的
sub-MeV帯の環境中性子測定のデモンストレーション
地上においてもsub-MeV帯の中性子スペクトルの詳細なデータがない
※1g を 1か月設置すると反跳陽子数は数百イベント程度

## Slide 11: 自動解析でトリガーされた飛跡の写真
94 mm
External Track
(α-ray or edge out proton)
Single Track
232Th, 238U 崩壊系列
Multiple Track (α-ray)
2um以上
82mm
Top 7mm cut
Bottom 7mm cut
Internal Track (Signal)
10 mm
NIT
NIT
Base
Topology的に区別

## Slide 12: LNGS Surface Run
LNGS Laboratory
NIT was installed outside the building
Exposure Time : 5.8 day
Analyzed Area : 28.5 cm2
Analyzed Mass : 0.55 g
Neutron Flux (0.2~10MeV) : 7.0 x 10-3 /cm2/s
Cooler Box
Nagoya Runの約3.5倍

## Slide 13: LNGS Surface Run Result
Simulation
(Geant4 + EXPACS)
Data
(Internal Single Event)
Fluxは予測値に比べて若干少ないが、Spectrumは大体合う
sub-MeV帯(4~16mm)の中性子Fluxは、
Data: (1.0±0.2) x10-3 /cm2/s
EXPACS: 1.5 x10-3 /cm2/s @ 0.4~1MeV
Chart: Energy (MeV/n)
角度微分フラックスの予測（EXPACS 4.0.8）
Geant4 シミュレーション
Range
Zenith angle
サンプルが汚く、4mm以上（0.4MeV閾値）を解析対象とした
Ep=0.4MeV
Ep=1MeV

## Slide 14: Nagoya Surface Run
12 cm
Reference
Nagoya (inside the building)
NIT was installed inside the building
Device purification was done with 0.22mm PES filter
Exposure Time : 31 day
Analyzed Area : 36.2 cm2
Analyzed Mass : 0.71 g
Neutron Flux (0.2~10MeV) : 2.0 x 10-3 /cm2/s
名古屋大学理学館B116室の低温チェンバー内

## Slide 15: Nagoya Surface Run Result
Simulation
(Geant4 + EXPACS)
Data
(Internal Single Event)
sub-MeV帯(2~16mm)の中性子フラックスは、
Data: (6.0±1.8) x10-5 /cm2/s
EXPACS: 6.3 x10-4 /cm2/s @ 0.24~1MeV
エネルギー閾値を0.24MeVまで下げることには成功
建物や低温チェンバーに散乱されてsub-MeV帯が見えなかったと予測
24mm付近にピーク
Ep=1.0MeV
Ep=0.24MeV
Range (Log scale)
Range (Linear scale)
Preliminary
(24.3± 0.2) mm
FWHM = 14%

## Slide 16: MeV帯の信号について 238U と 232Th 系列からのα線の可能性
α線本数 | 期待値 （31day * 0.71g） | データ
5本（228Th始まり、212Po経由） | 6.4 (Ge) | 5
5本（228Th始まり、208Tl経由） | 3.6 (Ge) | 3
4本（224Ra始まり、212Po+208Tl経由） | ~1 (Ge) | 1
4本（226Ra始まり） | 1.5 (Ge) | 2
3本（222Rn始まり） | ~0.1 (Ge) | 3
1本（238U, 234U, 230Th） | それぞれ 1.5 (Ge) | それぞれ < 3
1本（210Po） | 1.5 (Ge) | 80？
226Ra 0.8 mBq/kg (Ge)
228Th (6±1) mBq/kg (Ge Detector)

## Slide 17: MeV帯の信号について α線の飛程とエネルギーの校正
データ
α線の飛程とエネルギーの関係
Geant4とTh232系列と同定できたデータの比較
の（1本ごとの）精度
24.3 mm  (5.30±0.15) MeV （１本ごとの測定精度）
(24.3±0.2) mm  (5.30±0.04) MeV （中心決定精度）
210Po (5.304 MeV)の崩壊と同定
Geant4

## Slide 18: 238U と 232Th 系列からのα線の可能性
α線本数 | 期待値 （31day * 0.71g） | データ
5本（228Th始まり、212Po経由） | 6.4 (Ge) | 5
5本（228Th始まり、208Tl経由） | 3.6 (Ge) | 3
4本（224Ra始まり、212Po+208Tl経由） | ~1 (Ge) | 1
4本（226Ra始まり） | 1.5 (Ge) | 2
3本（222Rn始まり） | ~0.1 (Ge) ＋222Rn混入 | 3
1本（238U, 234U, 230Th） | それぞれ 1.5 (Ge) | それぞれ < 3
1本（210Po） | 1.5 (Ge) ＋222Rn混入 | 80
226Ra 0.8 mBq/kg (Ge)
空気中から混入
228Th (6±1) mBq/kg (Ge Detector)
NIT製造中に混入した222Rnによる210Po (5.304 MeV)の崩壊と同定

## Slide 19: For Underground Run（飛跡読取の高速化）
Image Data Taking
(~ 0.8 s/view)
地下の中性子フラックスは地上に比べて3桁程度少ない
今回のRunと同程度の設置期間の場合、数100g以上の解析能力が必要
現状の解析能力： 70 g/year/machine (3 machines are running)
地下実験のためにもう一桁解析を速くしたい
Automatic Analysis
(Filtering: 1.4 s/view, Other: 0.2 s/view)
This should be faster by using GPU

## Slide 20: For Underground Run（飛跡読取の高速化）
Cyclone-16-300-M
4MP 8枚分の画像処理時間～10ms
解析速度 150 g/year/machine をすでに達成
300 g/year/machine is expected
CPU (Core i9 10920 K)  GPU (GeForce RTX 2080 Ti)
STC-CMB401PCL
通信規格：
撮像速度：
解像度：
Camera link
(5.44 Gbps)
160 fps
2048 x 2048
CoaXPress 2.0
(12.5 Gbps x 4 ch)
284 fps
4672 x 3416
画像処理の高速化
撮像の高速化

## Slide 21: For Underground Run（飛跡分類の効率化）
学習サンプル
Convolutional Neural Network (CNN)
多段層の特徴検出（Convolution）
特徴量の重みづけ（Neural Network）
から成る
画像機械学習のトレンド

## Slide 22: For Underground Run（飛跡分類の効率化）
AlexNetによる自動分類
96%以上の精度で正しく分類できている
AlexNet (5段のConvolution層を持つCNN)

## Slide 23: Summary
NITを用いたsub-MeV帯以上の中性子（数mm以上）の飛跡解析システムを構築
  高い位置分解能、方向感度を持っておりスペクトル測定やイメージングに適している
  γ線に対して不感
  数十keV程度のエネルギー分解能を持つ
  PTEPへ投稿（Accept済）
Surface Run
  LNGS Run
    小数統計ではあったが、0.4～1MeV帯に対して地上中性子フラックを(1.0±0.2) x10-3 /cm2/sと測ることができた
  Nagoya Run
    エネルギー閾値低下を目指したデバイスの純化を行い、統計量の増加のため長時間設置を行った
    エネルギー閾値を0.24MeVまで下げることには成功
    建物内での測定のためか、sub-MeV帯の中性子測定には適さなかったが、長期RunにおけるMeV帯の中性子領域の内部α線量を見積もった
今後
  建物外でのSurface Runを行う
  解析効率化のための開発、およびUnderground Runを行う

## Slide 24: Backup

## Slide 25: 内部バックグラウンド の測定 [ Ge測定@LNGS]
 | P-6405 ( 従来型) | P-6406 ( 高脱イオン化) | AgBr・I (from KBr) | AgBr・I (from NaBr)
Sample weight (measuring time) | 119.6 g (568107 sec : ~7 days)) | 492.13 g (825660 sec : ~10 days) | 148.9 g (1657796 sec : ~ 20 days) | 302.6 g (1158142 sec: ~13 days)
Type of Ge detector | GePV | GeMPI2 | GeCris | GeCris
Ra-228 [mBq/kg] | 30 +- 10 | < 1.3 | < 52 | < 12
Th-228 [mBq/kg] | 50 +- 10 | 20 +- 2 | < 3.8 | < 5.5
Ra-226 [mBq/kg] | 19 +- 7 | 2.4 +- 0.6 | < 25 | < 8.9
Th-234 [mBq/kg] | < 340 | < 79 | < 3300 | < 220
Pa-234m [mBq/kg] | < 640 | < 44 | < 2000 | < 590
U-235 [mBq/kg] | < 19 | < 1.8 | < 35 | < 9.2
K-40 [mBq/kg] | 1400 +- 200 | < 8.7 | 98000 +- 9000 | 50 +- 20
Cs-137 [mBq/kg] | < 4.5 | 2.2 +- 0.5 | < 22 | < 6.3
Co-60 [mBq/kg] | < 2.9 | - | < 22 | -
Ag-108m [mBq/kg] | - | - | 67 +- 9 | 49.3 +- 3.9
Ag-110m [mBq/kg] | - | - | 4540+- 230 | 2960 +- 150
現状、この組み合わせが最も低バックグラウンド
1/100 以下
1/2000 以下

## Slide 26: Top, Bottom α線
Topが2000~3000 events / 36.16cm2
Bottomが～100 events / 36.16cm2

## Slide 27: 内部α線
2本以上で内部で組むもの
  ～30 events / g
α線本数 | 期待値 （31day * 0.71g） | データ
5本（228Th始まり、212Po経由） | 6.4 (Ge) | 5
5本（228Th始まり、208Tl経由） | 3.6 (Ge) | 3
4本（224Ra始まり、212Po+208Tl経由） | ~1 (Ge) | 1
4本（226Ra始まり） | 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | 2
3本（222Rn始まり） | ~5 (ICP-MS) ~0.1 (Ge) | 3
1本（238U, 234U, 230sTh） | それぞれ 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | それぞれ < 3
1本（210Po） | 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | 80

## Slide 28
23.56 um
93.87 um

## Slide 29
23.56 um
93.87 um

## Slide 30: Internal Single Event について
Top Cut
Bottom Cut
Top銀ナノ分布
Bottom銀ナノ分布
Fail rate : 1931/104540 = 0.011
表面認識失敗
Layer
Internal Single Eventの乳剤表面からの距離
乳剤の厚みに対して一様に分布（確かに内部イベント）

## Slide 31: Internal Single Event について
Manual
Auto
Manual測定とAuto測定はほぼ同じ
Simulation
(Geant4 + EXPACS)
24.3± 0.2 mm（中心決定精度）
FWHM = 14%
Data
(Internal Single Event)
Range (Linear scale)

## Slide 32: 24mm付近の1本の内部イベントは何起因か？ 中性子起因の可能性
Geant4のShielding（Elastic, Inelastic, Capture, Radioactive Decay）モデルでNIT中の中性子反応を確認
中性子起因のイベントはほとんど陽子との弾性散乱として良い
12C(n, α)9Be 等
R (mm)

## Slide 33: Top, Bottom認識精度
Top 分布
Bottom 分布
Fail rate : 1931/104540 = 0.011
表面認識失敗
NLayer Mean = 155.2
NLayer
Top, Bottom成功エリアでの断層数分布
Layer

## Slide 34: 25um程度の1本の内部イベントは何起因か？ --- 内部RIの可能性 ---
238U 27 mBq/kg
十分時間が経っていると仮定すると、
238U、234U、230Th、226Ra、210Po
は同程度
31日のRunで1本のみとなるのは、
238Uの4.198MeV、234Uの4.775 MeV、230Thの4.688MeV 、234Uの5.304 MeV

## Slide 35: 238U と 232Th 系列からのα線について
228Th 6±1 mBq/kg (Ge)
α線本数 | 期待値 （31day * 0.71g） | データ
5本（228Th始まり、212Po経由） | 6.4 (Ge) | 5
5本（228Th始まり、208Tl経由） | 3.6 (Ge) | 3
4本（224Ra始まり、212Po+208Tl経由） | ~1 (Ge) | 1
4本（226Ra始まり） | 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | 2
3本（222Rn始まり） | ~5 (ICP-MS) ~0.1 (Ge) | 3
1本（238U, 234U, 230Th） | それぞれ 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | それぞれ < 3
1本（210Po） | 51 (ICP-MS) 1.5 (Ge) | 80
238U 27 mBq/kg (ICP-MS)
226Ra 0.8 mBq/kg (Ge)
空気中から混入？

## Slide 36: dE/dxと粒子識別（p/α分別の可能性）

## Slide 37: 照射セットアップ
76mm
24mm
50μm
重イオンビーム
NIT層に対し平行に照射
NIT層
遮光袋
スライドグラスベース
照射サンプル
CERNでのビーム照射の様子
核種 | 照射施設 | エネルギー | dE/dx [keV/μm] | Z/β | 現像までの時間
Pb | CERN | 150AGeV | ~3000 | 82 | 8時間（0℃）+1.5日間(-20℃)
Xe | CERN | 150GeV | ~1600 | 54 | 8時間（0℃）+1.5日間(-20℃)
Fe | HIMAC | 500AMeV | ~400 | 34 | ~8時間(0℃)
Ar | HIMAC | 500AMeV | ~215 | 24 | ~6時間（0℃）
C | HIMAC | 290AMeV | ~28 | 9.22 | ~6時間(0℃)

## Slide 39: 結果2. Bvolume
Bvolume∝Z/β
Az: 電荷を識別するパラメータの平均値
δAZ:Azの標準偏差
FeとCから電荷識別能を算出すると
S. Ota et al./Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 269 (2011) 1382–1388

## Slide 41: Motivation
Background study for WIMP or 0n2b search
  If assumed DAMA signal (Eee=2~6keV) as neutron, it’s energy region is sub-MeV
  It should be well understood
Reactor Neutron
Neutron Radiography
En (keV)
Other Neutron detectors @LNGS
220
40
This study
DAMA signal assumed as neutron
Na (QF=0.3)
Na (QF=0.15)
Rp,max (mm)
720
2200
50
9.7
2.0
0.4
1000
15
1.1
130
80
0.7
250
2.4
I (QF=0.09)
No spectrum and directional data in sub-MeV environmental neutron at LNGS

## Slide 42
5.3 mm @ 500 keV
ρ=3.2g/cm3

## Slide 43: Environmental Neutron Measurement @LNGS Underground
Chart: Neutron energy (MeV)
| 1E-3 | 1.2504999999999999 | 0.1 | 1.75 | 1 | 2 | 2.75 | 3 | 3.75 | 4 | 5 | 5.25 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.75 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
⁶Li液体シンチレーター | 0.78
プラスチックシンチレーター | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.004
BF₃比例計数管 | 0.54 | 0.27 | 0.05 | 0.006 | 5e-06
³He比例計数管 | 2.56
6Li liquid scintillator
(Hall A)
Plastic Scintillator
(Hall C)
BF3 Counter
(Hall A)
3He Counter (Tunnel)
No spectrum and directional data in sub-MeV
Neutron Detector | Energy Range | g-ray rejection power | Detection Efficiency | Energy Spectrum | Directionality
Organic Scintillator | 1MeV~100MeV | Bad | Good | Good | Bad
BF₃ ,3He Counter | thermal~20MeV | Good | Good | Bad | Bad
Proton-recoil Proportional Counter | 10keV~2MeV | Bad | Bad | Good | Bad
NIT | Sub-MeV~ | Good | Good | Good | Good
H. Wulandari, et al., Astropart. Phys. 22 (2004) 313.
A. Rindi, et al., Nucl. Inst. Meth. A, 272 (1988) 871.

## Slide 44
Sample3
822.5 keV
Sample2
540.5 keV
Sample1
405.0 keV
100 cm
100 cm
20°
60°
16°
0°
Shading Pack
Proton
Target (Li or T)
Neutron
50 cm
1 mm
NIT
Slide Glass
30 mm
76 mm
26 mm

## Slide 45: 冷凍機の制御

## Slide 46: Stirling Cooler SC-UD08
Cooling Capacity
http://www.hiehie.jp/pdf/manual1715.pdf
Notes: 237 W/(m·K)

## Slide 47: Control System
ADC
500ksps, 12bit, 8ch
D-Flip-Flop
CPU
(Linux)
Start
Done
Channel
DDR3 1GB
Hold Value
Memory
DAC 16bit
Stirling Cooler
ADC value
DAC value
FPGA Digital (Language：Verilog)
FPGA Firmware (Language：C++)
Remote Control
（TCP/IP or UART）
Amplifier
SD Card
Sample Mount
Pt Sensor
PC
Set Output Voltage
(Cooling Power)

## Slide 48: Control System (PID control)
Send command of channel designation and temperature measurement start from CPU in FPGA
Convert the temperature of the designated channel to digital data (ADC) and writes to memory
Access to temperature data in memory from CPU
Determine output voltage of the cooler according to PID control
Write output voltage from CPU to memory
The output value written in the memory is converted to analog (DAC) and passed to the cooler
Proportional Coefficient
Integral Coefficient
Differential Coefficient
T： Temperature
t： Time

## Slide 49
SoC-FPGA
(DE10-nano)
Pt Sensor（3ch）
Stirling Cooler
Sample Mount
DAC
ADC

## Slide 51
NaI(Tl) Scintillator
40°
60°
0°
20°
35°
Stirling Cooler 1
Stirling Cooler 2

## Slide 52: Stirling Cooler 1
-26℃
-29.5℃
-33℃
Preliminary

## Slide 53: Stirling Cooler 2
Start Exposure
Oscillation is large  Kp, Ki, Kd may be not optimized…
Because there was not much time due to some troubles, we started exposure before stable condition.
CH2
CH1
CH3

## Slide 54: AISTでのNaI(Tl)シンチレータによる中性子測定

## Slide 55
NaI:Tl
(660keV)
NaI:Tlの設置位置：40°、1.3m
中性子エネルギー：～660keV
中性子フラックス：～130 n/cm2/s
～74 n/cm2/s
密度：3.67g/cm3
モル質量：149.89g/mol
単位体積当たりの原子数： 1.48e22 NaI/cm3
検出器体積：φ5.08cm x 7.62cm
質量：566.65g
ビーム方向の面積：20.27cm2
中性子の断面積
127I～5barn
22Na～5barn
ラフな検出期待値：
20.27 x 74 x 1.48e22 x 10e-24 x 7.62 ～ 1700 cps
NIT
(880keV)

## Slide 56: NaI(Tl)でのエネルギースペクトル
Log scale
○ γ線っぽい事象
ビームON： ～60keV、～100keV、～200keV、350～500keV、他Offsetが環境γ線と同程度
ビームStop後：～33keV、500keV以上

## Slide 57: Simulationとの比較
Data
（Beam Off 差し引き後）
Simulation
(660keV monochromatic)
Event Rate (cps)
SimulationにはOffsetが乗っていないが、大体合っているように見える
Offsetは周りの物質からのγ線？
127I (n g)

## Slide 58: Simulationとの比較（低エネルギーの方）
43.6 cps
59.9 cps
Data
（Beam Off 差し引き後）
Simulation
Na recoilの形状が少し異なる、データも少ない
  Efficiency？
  QuenchingFactorのエネルギー依存性？
58keVのピークはデータが20%程度少ない
Quenching Factor = 0.3 (for Na)
= 0.09 (for I)
DE = 3.0% @ 662keV
= 6.4% @ 58keV

## Slide 59: Quenching Factor
DAMA
Joo
Xu
Stiegler
arXiv:1907.04963v3
En=660keVのER Max
Stiegler
660keV単色でのシミュレーション
データ
Naに対するQuenching Factor
Xu
エッジが低エネルギーに寄りすぎる
StieglerのQFを採用する

## Slide 60: Offset差し引き
環境γ線差し引き後、さらにSimulationで考慮できていないOffset成分を差し引く
ROOTv6のcompton成分抽出用の関数を使ったもの
Eee (keV)
Eee (keV)
Event Rate (cps)

## Slide 61: Offset差し引き後
Eee (keV)
Event Rate (cps)

## Slide 62: Unfolding Method for AIST Neutron Measured by NaI:Tl
Measured Spectrum
Data range 10～100keV is used
En (keV)
Response Function
Restored Spectrum
Event Rate (cps)
Eee (keV)

## Slide 63: ヨウ素のγ線ピークと断面積
JENDLより
En (keV)
127I (n g) 58keV
127I (n g) All
Inelastic の断面積と一致

## Slide 64: Unfolding Method for AIST Neutron Measured by NaI:Tl
AIST Measured Spectrum
En (keV)
660keV Spectrum (Simulation)
600 – 700 keV Spectrum (Simulation)
Eee (keV)

## Slide 65: Comparison of Data and Simulation
※Flux = 74 n/cm2/s とする
En (keV)
再度シミュレーション
エネルギー高いところ

## Slide 66: 自動解析

## Slide 67: Automatic Analysis
Raw Image
Filtering
Banalization
Contour Detection
Detect contours in all layers
 Best focus selection by Clustering
5mm
116 layer images taken by PTS3

## Slide 68: Automatic Analysis
3 Dimensional Chain Tracking Algorithm
Clustering
Chain Tracking

## Slide 69: Automatic Analysis
After manual check for triggered events by Automatic Analysis
Manual Check
Number of Events in these analysis
Chain analysis is good trigger for proton recoil tracks!

## Slide 70: Performance of Automatic Analysis
Energy reconstruction accuracy is comparable with Manual Analysis

## Slide 71: Performance of Automatic Analysis

## Slide 72: g-rays Rejection Power
No significant g-ray excess both of 2 samples
NIT has quite high g-rays rejection power!
We prepared 2 type of g-ray exposed samples
Automatic Scanning Results
This is comparable to the 10 years exposure in LNGS environment

## Slide 73: 深層学習
Deep Neural Network (DNN)
Deep Learning
Multistage convolutional neural network

## Slide 74
A Deep Network from Yann‘s work at Bell Labs from 1989 by Yann LeCun
by NVidia
Network model
Multistage convolutional networks, deep neural networks, are effective to detect various features by less templates and computing-power.
“Deep learning” provides proper templates from huge amount of images with statistical method.

## Slide 75: Convolutionによる特徴検出
Detecting “5” in the image

## Slide 76: Convolutionによる特徴検出
comparison
Window, region of interesting
template

## Slide 77: Convolutionによる特徴検出
Not “5”
Not “5”
Matched!!

## Slide 78: Convolutionによる特徴検出
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Not “5”
Not “5”
Matched!!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 79
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Feature detection by convolution
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
The per-element scaled product
Template
A region in image
0
sum
10
sum

## Slide 80
Convolution = image filtering in the frequency domain
Inner product of 2 vectors
Weighted sum
feature map
source image
template
Brightness = sum
the location of “5”

## Slide 81
pixels in Region of Interesting in an image
output
Model
wi, factor
xi, brightness
Activation Function

## Slide 82
We have to prepare various templates to detect various object.
If the features that we want to detect are various …

## Slide 83
AlexNet
http://wiki.ruka-f.net
Local Response Normalization
rectified linear units
convolution
pooling

## Slide 84: 学習サンプル
Proton
Dust

## Slide 85
人間の分類を95%の精度で正しく分類できている

## Slide 88: Surface Run @ LNGS
Cooler Box
Aluminum Foil
Water Shield
NIT + Shading Pack
The neutron flux of Surface is 1000 times higher than that of Underground in LNGS
NIT was installed outside the building
Exposure Time: 140 hours
Analyzed Mass Scale: 780 mg
Analyzed Amount: 4.6 g･day
33cm
16cm
Demonstration experiment for sub-MeV environmental neutron detection

## Slide 89
Chart: 
EXPACS ver. 4.0.8
@Gran-Sasso
100keV～1MeV: 0.00289 /cm2/s
100keV～10MeV: 0.00759 /cm2/s
400keV～2.5MeV: 0.00352 /cm2/s
（轟の計算だと、0.0077 /cm2/s）
@Nagoya
100keV～1MeV: 0.00086 /cm2/s
100keV～10MeV: 0.00213 /cm2/s

## Slide 90: 角度微分フラックス
Chart: Energy (MeV/n)
数MeV以下は等方的と考えて良い

## Slide 91: Geometry
ペットボトルの氷を考慮
下からの中性子フラックスも厳密に見積もる

## Slide 92: Analyzed Volume (LNGS)
Total View : 465269 view
Scan Success Area = 442000 view ???
Fail Rate = 0.05 ???
Mean NLayer ~ 160
Neutron Flux (10keV~1GeV) : 0.01912 /cm2/s
Neutron Flux (100keV~10MeV) : 0.007588 /cm2/s
Total Area : 442000 * (0.011088cm) * (0.005808) = 28.46 cm2
Mean Depth with FVC = (160-30-10)*0.3/0.6 = 60 um
Total Mass Volume : 3.2g/cm3 * 0.0060 * 28.46 cm2 = 0.5464 g
Total Neutron (10keV~1GeV) = 0.01912 * 28.46 * 140*3600 = 2.743e5
Total Neutron (100keV~10MeV) = 0.007588 * 28.46 * 140*3600 = 1.088e5

## Slide 93: Analyzed Volume (Nagoya Run)
Total View : 104540 view
  area1 : 11236 view
  area2 : 29410 view
  area3 : 22366 view
  area4 : 19162 view
  area5 : 22366 view
Scan Success Area = 104540 – 1931 = 102609 view
Fail Rate = 1931 / 104540 = 0.0184714
Mean NLayer = 155.2
Neutron Flux (10keV~1GeV) : 0.00470 /cm2/s
Neutron Flux (100keV~10MeV) : 0.00213 /cm2/s
Total Area : 102609 * (0.018773cm)^2 = 36.16 cm2
Mean Depth with FVC = (155.2 - 30)*0.3/0.61 = 61.57 um
Total Mass Volume : 3.2g/cm3 * 0.006157 * 36.16 cm2 = 0.7124 g
Total Neutron (10keV~1GeV) = 0.00470 * 36.16 * 31*24*3600 = 4.552e5
Total Neutron (100keV~10MeV) = 0.00213 * 36.16 * 31*24*3600 = 2.063e5
area2
(60x19)
area1
(20x20)
area3
(40x20)
area4
(40x17)
FAN128gf (100mm x 80mm x 50um)
10
10
area5
(40x20)
31 day sample